# Entendendo  Weak Signals

Por :   Jose Carlos M Da Silva N4IS-PY2DP       PART  IV             FINAL ., UFA !!!!

O assunto sobre propagação em VHF,  não só é fascinante como ainda um grande mistério. Manter-se atualizado ajuda a entender melhor o assunto, não que artigos de 30 anos atraz não sejam mais validos, mas sim com os  satelites que temos hoje em dia , internet, computador , esses efeitos da natureza estao sendo mais entendidos.

Estou passando aqui alguns textos e sites que recomendo, o que eu faço é imprimir o assunto e ler quando estou inspirado no assunto. As dicas praticas eu vou passar nos comentarios sobre minhas experiencias como N4IS.

Uma fonte de referencia muito importante para o pesoal do hemisferio Sul , pode ser encontrada no site do VK6KZ, grupo Australiano de VHF Dx.

http://www.users.bigpond.com/anvdg/vk6kz_bight_paper.htm

Para entender onde esta as irregularidades em relaçao a altitude, recomendo uma visita ao artigo , Reading28 que eu estou colocando no diretorio de arquivos do refletor.

Para dados atuais das condições atuais de propagação, eu recomendo o site do  Tomas NW7US. Editor de propagaçao de varias revistas como a CQ VHF, que por sinal esse mes tem um resumo interesante sobre propagaçao em VHF. Parte desse artigo pose ser visto na pagina da CQVHF , sómente  o mapa inicial  ja é fantastico de ver.

http://prop.hfradio.org/

http://www.cq-vhf.com/Spr04%20Propagation.html

A maioria dos contatos em VHF do dia  a dia, ocorre na camada da troposfera. QSO’s de até 700 km são possiveis quase todos os dias. Na troposfera a propação sempre abre das faixas mais altas 1.2G para baixo, 432 depois 222 depois 144 e depois 50 Mhz. O artigo do OZ1RH sobre como fazer contatos troposferiocos de 700 km em 50Mh todos os dias é muito importante se lembrarmos que 144 funcina melhor que 50 Mhz nesse modo de propagaçao.

http://www.uksmg.org/tropo.htm

Es é muito importante no hemisferio Norte, mas que pensa que o Brasil esta for a disso esta redondametne enganado. O  indice de ocorencia de Es no Brasil é um dos maiores do mundo, veja os mapas no arquivos da QST out. 97 pg 39-41 , e QST Nov 97 pg 38-42. Os files .pdf para quem não tem a resvista , ou não seja assinnate, estao nos arquivos do refletor 9710039 e 9711038

http://www.arrl.org/tis/info/propagation.html

Voltando ao nosso trabalho  de entender como os varios componentes de uma estação interagem entre si. Ja chegamos no ponto de como a antena deve interagir com a propagaçao. Tem um unico comentario sobre pol Vertical &Horizontal nesse assunto. Uma irregularidade ionozada, quando exitada por um sinal de VHF em uma devida polarização, se comporta com um dipolo na mesma polarizaçao irradiando ou retransmitindo o sinal recebido. É bem conhecido o diagrama de iradiaçao de um dipolo, ele tem a maior intensidade perpenticular ao dipole e um nulo ou menor iradiaçao nas pontas. Portanto se sabemos que o dipolo vai estar a uma altitude entre 1 km a 100 km de altura , irradiando como um dipolo no espaço, a quantidade de energia que retorna para a terra é maxima somente para polarizaçao horizontal, o dipolo vertical vai  transmitir paralelo com  aterra, e somente o que é irradiado pelas pontas é que volta para a terra. Isso resulta em uma perda de 3 a 10 db nos sinais refletidos usando polarizaçao vertical.

Mas nem tudo esta perdido, No caso de nuvens Es, elas não são necessariamente paralelas a terra, quando elas se formam num plano 45 em relação a terra, a perda por polarizaçao será de 3 db, e será igual para polarização vertical ou horizontal. Por isso que muitas vezes antenas verticais funcionam bem em uma TEP, mas isso so ocorre  menos de 30% dos casos.

Ja falamos o sulficiente sobre como acoplar a antena à propagaçao, nos resta agora escolher o melhor modo  para cada tipo de propagaçao.

No caso de voz, fica claro que FM é mais legivel até o nivel de 10db de sinal ruido, todo munso sabe que ouvindo FM no carro a qualidade é melhor que AM. SSB é o modo para se usar, porem se voce nao esta conseguindo falar em SSB , passando para CW tem a mesma eficiencia, é como  aumentar a potencia 10 vezes . Isso é muito usado por aqui , CW salva a patria em contatos de sinais fracos.

Hoje em dia,  temos modos digitais que são de 10 a 25 db mais eficientes que o CW, porem sao decodificados por computador, tipo PSK 31 , FSK 441 , JT6M, JT44, e JT66. Todos usam o mesmo tipo de interface entre o radio e o computador.

# Qual modo digital usar??

O PSK 31 é muito utilizado em HF e  transmite um sinal de cada vez. Funciona bem, mas não foi desenvolvido para aproveitar os efeitos presentes na propagaçao de VHF, com o pings de meteoros ou lentos QSB de poucos segundos ou longos QSB de varios segundos.

WSJT FSK441   Esse modo foi uma evoluçao do HSCW, que transmitia CW  a  uma velocidade 3000 aa 10000  palavras por minuto. O sinal refletido por meteoros tem duraçao de 1 a 5 ou até 15 segundos em média, e tem duraçao suficiente para conter toda a informaçao necessaria se a informaçao for retranmitida centenas de vezes por segundo, O modo FSK441 funciona com rapido QSB, mas nao funciona bem com propagaçao constante sendo apropirado somente  para reflecçao de meteors

# JT44 Devido ao sucesso do FSK441 com o chaveamento de quatro tons, O Joe, K1JT, resolveu testar como seria com 44 tons e adaptou o modo para EME, ai foi um sucesso. Em JT44 o sinal é lentamente repetido por um 1 minuto.  Repetindo o sinal por varias minutos e calcula o valor medio do sinal recebido. Embora o radio fique em SSB com uma banda passante de 2,5 khz o a banda passante resultande é de poucos Hz depois de detectado pelo DSP da placa de som do PC e procesado pelo software . Diferente o FSK441, o novo modo JT44 necessita que a estçao transmissora e a receptore tenham um sincronismo na base de tempo menor que 1 segundo. Deve ser usado um  padrao de tempo como a WWV, Radio Relogio  ou alguns progamas que ajustam o clock do computador pela internet comparando-o com um relogio atomico..

JT6M  Esse modo nasceu da mistura dos dois acima. O rastro de um meteoro queimando na atmosfera, aumenta de diametro ao mesmo tempo que diminui de intensidade , isso implica que a frequencia abaixa,., Em 222 Mhz os pings sao intensos e de curtissima duraçao, em 144 eles sao fortes e de duraçao de 1 a 5 segundos. Mas em 50Mhz eles sao fracos e de longa duraçao. O Joe  aumentou o tempo de transmisao dos tons, para serem repetidos de 5 em 5 segundos, e aplicou o mesmo algoritimo desenvolvido pelo JT44. O resultado foi fantanstico, fizemos testes em 6 metros ,com 100w usando  antenas pequenas ( 3 a 5 elentos ). Durante uma hora nao conseguimos decodificar nenum ping, quando passamos para JT6M , completamos o QSO em 10 minutos. Portanto esse modo é muito apropriado para QSB longos e fracos. Testes feito recentemente com Es, tem provado que esse modo é muito eficiente. Durante testes realizados de W2/W3 com CN8 ficou constatado que sem nemuma condiçao para SSB ou CW o QSO usando JT6M foi realizado rapidamente. Muitos testes estao sendo feito com TROPO usando JT6M ,pois combina os pings , longos QSO.

JT65 Aqui foi uma situaçao, de ….. mais gerarda.. …mais um pouquinho……Os 44 tons foram passados para 65 e novos algoritimos de correçao de erros foram acrescentado ao programa. Tambem foi acrescentado a capacidade de trabalhar junto com o Espectram, um progama de analize de sinais de audio  muito util para  detectar sinais fracos,.

Todos esse programas ,bem como apresentaçao em power point, poden ser coseguidos no site abaixo, TUDO DE GRAÇA uma verdadeira contribuiçao para o radioamadorismo

http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/

Conclusão

Montar uma estaçao de VHF conectando todas os equipamentos comprados, pode levar a resultadod muito diferentes se não enterdermos como as partes interagem entre si. Procure manter a perda total do cabo abaixo de 1 db,mantenha  o ganho do receptor somente o necessario para notar a presença de ruido quando conectar a antena. Instalar uma antena apropriada na altura e posiçao  adequada e apropriada para o modo que voce quer fazer.

A melhor antena é aquela que voce tem, e é com ela que voce faz os QSO’s.

O artigo todo tem muitas paginas e muitas referencias importantes, eu estou aproveitando um pouco do tempo livre e mandei muita informaçao ao mesmo tempo, talvez demore meses  para digirir e entender os pontos apresentados.

Muitos colegas tem elogiado o trabalho positivamente e alguns se perguntando….

Vale a pena todo esse trabalho?

Aqui  vai a minha resposta com um proverbio muito famoso.

Estava um dia na praia e havia milhares de estrelas do mar atiradas na praia pela mare forte da noite. Um pescador esta recolhendo uma a uma e atirando  as estrela de volta para o mar, fazia isso o mais rapido possivel pois sabia que elas estavam morrendo ali na praia. O pai do pescador chegou e disse ao filho, mas vale a pena o que voce esta fazendo? Se matando por poucas estrelas do mar, olha os milhares que estão morrendo na praia. Vejo isso aontecer todos os anos…. A resposta foi

Vale sim meu  pai …  para essa aqui que está na minha mão  vale muito , vale a vida dela.

Abraços

Ze Carlos

N4IS